RT10 комнатный термостат

Руководство пользователя

Универсальный комнатный термостат RT 10 предназначен для управления и мониторинга комнатной температуры, температуры центрального отопления и теплой технической воды. Кроме того, прибор содержит недельную программу отопления и работает с четырьмя смесительными кранами (с применением дальнейшего оборудования).

Прибор имеет термометр, много полезных настроек и родительский замок для защиты от нечаянных изменений настройки. При применении термостата будете иметь возможность удобно регулировать температуру в вашем доме (центральное отопление) и температуру теплой воды прямо из вашей квартиры / дома, без необходимости ходить вниз в котельную.

Легко читаемый большой графический сенсорный дисплей облегчает чтение и изменение параметров термостата. Дальнейшие выгоды термостата включают конструкцию, которая облегчает монтаж оборудования на стену,  привлекательный вид и разумная цена.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПРИНЦИП РАБОТЫ	3

1.1	Выписка позиций меню	6

1.2	Описание главных функций	6

1.2.1	Время	6

1.2.2	Элементы безопасности	7

1.2.3	Дисплей	8

1.2.4	Недельный режим	9

1.2.5	Управление котла	10

2	СИГНАЛЫ ТРЕВОГи И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ	13

3	УСТАНОВКА	14

4	ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ	15

# ПРИНЦИП РАБОТЫ

Также возможно изобразить копию изображения с блока управления v8:

При изменении параметров произойдет изменения изображения дисплея, где можете изменять настройки при помощи стрелок или при помощи тяги.

Панели параметров:

Изображение актуальной температуры котла, настроенной температуры котла, а в случае необходимости и изображение корректировки, если подключен наружный датчик температуры.

Изображение актуальной и требуемой температуры котла.

Изображение актуальной и требуемой температуры ЦО.

В случае подключения модуля кранов 431N изображается актуальное состояние открытия крана на панели.

Изображение количества топлива в загрузочной воронке.

История работы котла, включая запись температур.

Включение и выключение котла при помощи комнатного термостата.

Изменение приоритетов отопления согласно требований пользователя, включая настройку для летнего режима.

## Выписка позиций меню

После нажатия кнопки Меню, перейдете в настройку комнатного термостата, где возможно изменять и вводить значения в блок управления v8.

## Описание главных функций

### Время

Настройка времени, даты.

Настройка часов:

Изобразится актуальное время на вступительном экране комнатного термостата RT10.

Настройка даты:

Изобразится актуальная дата на вступительном экране комнатного термостата RT10.

Настройка будильника:

### Элементы безопасности

Родительский замок можно активировать в этой позиции.

Этот замок можно активировать или деактивировать.

Ввод ПИН-кода для родительского замка выглядит следующим образом.

С завода-производителя ПИН-код настроен на 0000.

### Дисплей

Настройка параметров дисплея, таких как:

Дисплей – можете изменить изображение на главной панели.

Ночью – при выборе этой позиции, изменится изображение дисплея на ночной режим. Изобразится возможность настройки следующих позиций:

Фон в виде часов с актуальным временем.

### Недельный режим

Позволяет управлять котлом в недельном эксплуатационном режиме.

Эти температуры можно настроить для каждого дня и каждый час дня, согласно требований пользователя.

Первыми выберите День и час, где хотите провести корректировку температуры в комнате.

После этого настройте температуру в комнате.

Настройку можно копировать для дальнейших дней нажатием кнопки «Copy». После этого ввод в дальнейшие дни в соответствии с потребностями.

### Управление котла

➢  Настройка температур – изменение настройки температуры на выходе из котла.

➢ Поджигание – активация котла

➢  Потухание – деактивация котла.

➢ Эксплуатационный режим – настройка приоритетов отопления согласно каждого контура отопления.

➢  Дневной эксплуатационный режим – режим эксплуатации котла согласно настроенного часового плана.

➢  Временная эксплуатация – активация и деактивация котла согласно установленных часов эксплуатации.

➢ Круглосуточная эксплуатация – активация котла для круглосуточной эксплуатации. Поддержание пламени и при достижении требуемой температуры.

➢   настройка – настройка комнатного термостата RT10:

▪ Настройка режима:

После избрания выбора Только эксплуатационное время, котел будет включаться и выключаться так, как было запланировано в Дневном эксплуатационном режиме.  Если выберите эксплуатационные часы и температуры в режиме комнаты, котел включится в зависимости от актуальной температуры внутри комнаты и в зависимости от дневного эксплуатационного режима.

▪ Часы работы:

Настройте, как долго и в какой период времени котел активирован.

▪ Разрешенная температура в комнате:

Если температура опустится ниже установленного предела, котел активирован или находится в режиме согласно настройки в Рабочих часах.

▪ Запрещенная температура в комнате:

Температура в комнате не имеет влияние на работу котла.

# СИГНАЛЫ ТРЕВОГи И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Каждый из сигналов тревоги необходимо вручную деактивировать для повторного запуска котла. Это необходимо по причине безопасности.

Эксплуатационное напряжение 5°C – 40°C

Питающее напряжение 5В / пост. тока

Потребление 1.3 кВт

Погрешность датчика температуры +/- 0.1°C

Эксплуатационная температура 5°C – 50°C

# УСТАНОВКА

Комнатный термостат RT10 можно подключить проводами или без проводов к блоку управления v8.

Типы проводов подключенных к RT10:

WH - белый

BR –  коричневый 							комнатный термостат RT10

GR – зеленый

YE – желтый

# ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

Biopel RT10 - комнатный термостат:

Производитель: ООО «OPOP» , Валашске Мезиржичи

Условия гарантии:

Пользователь должен поручить ввод в эксплуатацию, регулярное техническое обслуживание и устранение неисправностей только специализированному сервису. Этот гарантийный паспорт содержит сертификат качества и комплектности. Производитель подтверждает, что изделие проверено и своим исполнением соответствует техническим условиям и норме ČSN EN 303-5. Качеством функцию и исполнение котла гарантируем в течении 24 месяцев от даты продажи соответствующему потребителю, но не более  30 месяцев от даты отправки со склада завода-производителя, и это таким способом, что дефекты доказуемо возникшие в результате дефектного материала, дефектной конструкции или дефектного исполнения устраним в кратчайший срок за наш счет при условии, что котел:

• находится в нормальном техническом состоянии в соответствии с руководством по обслуживанию

•  подключен к газоотводящему дымоходу в соответствии с нормой ČSN 73 4201:1989

• механически насильно не поврежден (не было произведено несанкционированное вмешательство, за исключением вмешательств разрешенных руководством по обслуживанию)

• тяга дымохода, в соответствии с нормой ČSN 303-5, должна соответствовать значению, указанному в этой норме (рис. 2 2 ст.26, в зависимости от типа котла)

• потребитель, при предъявлении рекламации, предъявит надлежаще заполненный этот гарантийный паспорт

• соблюдены инструкции производителя по применении напорных расширительных емкостей

• если покупатель не осуществит продажу изделия до указанного выше гарантийного срока, вся ответственность за эвентуальное повреждение изделия несет покупатель

• расходы, связанные с решением рекламации будут предъявлены покупателю

• изоляция под дверями топки и шамотная плита считаются расходным материалом, который, в случае повреждения, рекламации не подлежит

При сообщении о неисправности всегда необходимо предъявить этот гарантийный паспорт, указать точный адрес, а также указать обстоятельства, при которых неисправность случилась. О способе и месте ремонта решение примет наше предприятие.

ОТК, дата________________________

Дата продажи______________________

ООО «OPOP»

ул. Зашовска 750

757 01 Валашске Мезиржичи

Банковские реквизиты:

АО «Komerční banka»., № счета.:1608851/0100

ОГРН.: 47674105, ИНН.: CZ 47674105

Телефон: Торговый отдел: 571 675 589,  Секретариат: 571 611 250, Производственный отдел: 571 675 405

Отдел снабжения: 571 675 114,  Финансовый отдел: 571 675 472

Факс: 571 611 225

# Text boxes

Настройка

Недельный режим

Температура в помещении

Будильник

Рабочий режим

Актуальная дата

Количество топлива  в загрузочной воронке

Температура котла

Статис насоса  ЦО

Статис насоса  ТВ

Статус насоса циркуляции

Темперастура ТВ

Температура

Продуктов сгорания

Температура крана1

Температура крана 2

Температура на улице

Темперастура в комнате

Правая панель параметров

Левая панель параметров

Дата и время

Наружная температура

Эксплуатационный режим

Изменение типа панели

Вход в настройку

Изменение типа панели

Диапазон настройки

Настройка температуры

Настройка при помощи стрелок

Подключение к  комнатному термостату  RT10

Подключение к наружному цоколю котла

Кабель 10м

RJ12 разъем

Питающий трансформатор 230В

Для RT10

Подключение к наружному цоколю котла

Кабель