Вакуумное устройство подачи

Руководство по установке

Устройство подачи служит для подачи гранул из силоса в загрузочную воронку. Его функция полностью автоматическая, обеспечивается блоком управления котла.

Действуйте в соответствии со следующими указаниями для правильной установки и активации оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

Упаковка	3

1	УСТАНОВКА	3

2	Активация	3

Упаковка

В упаковке вакуумного устройства подачи вы найдете следующие компоненты.

- Вакуумное устройство подачи

- Коллектор гранул

- Контейнер пыли

- Циклон

- Предохранительный щиток

- ПВХ трубки

- Соединительный кабель

- Соединительный материал и силикон

Коллектор	  230 В

Внешний корпус

# УСТАНОВКА

Соблюдайте указанные шаги для правильного монтажа оборудования. .

- Сначала проверьте правильную работу затвора на вакуумном устройстве подачи. Поместите вакуумное устройство подачи в горизонтальное положение и откройте затвор на максимум. Он должен самопроизвольно упасть в закрытое положение с тем, что электрический контакт должен замкнуться в закрытом положении. Если это так, то продолжайте далее, если это не так, потребуйте от монтажной фирмы наладить затвор.

- Снимите верхнюю крышку компактной загрузочной воронки.

- Протяните включающий кабели из предохранительного щитка через загрузочную воронку и подключите к внешнему цоколю к выводу Вакуум. На рисунке выше этот кабель обозначен стрелкой с названием внешнего цоколя.

- Подключите два остальных кабеля из предохранительного щитка в розетку 230 В и к вакуумному устройству подачи.

- Поместите вакуумное устройство подачи на компактную загрузочную воронку. Следите за тем, чтобы при прокладке вы не повредили затвор вакуумного устройства подачи.

- Поместите коллектор гранул в силос и соедините его с вакуумным устройством подачи с помощью соединительного кабеля. Далее соедините коллектор с вакуумным устройством подачи с помощью ПВХ шланга.

- Соедините циклон с крышкой пылевого контейнера с помощью соединительного материала. Во время установки не забывайте использовать силикон на нижней стороне циклона так, чтобы соединение оставалось герметичным. Потом установите крышку с циклоном на пылевой контейнер. Пылевой контейнер рекомендуется разместить вне здания, возможна остаточная утечка пыли в помещение. Количество пыли и частота очистки пылевого контейнера в первую очередь дана количеством пыли в гранулах.

Очень важно, чтобы установка ПВХ шланга из коллектора в вакуумное устройство подачи имела параметры в соответствии с приведенными ниже указаниями. В противном случае сокращается производительность все системы. Также помните, что максимальная длина всей системы не должна превысить 10 м горизонтально и 3 м вертикально.

| ke sběrači pelet Ventilátor PVC hadice je 2m rovná bez ohybů vstup pelet do vakuového podavače kontejner s klapkou | к коллектору гранул Вентилятор ПВХ шланг 2 м ровный без изгибов вхождение гранул в вакуумное устройство подачи контейнер с затвором |
| --- | --- |

| PVC hadice je 2m rovná bez ohybů vstup pelet do vakuového podavače Fan k podavači kontejner s klapkou | ПВХ шланг 2 м ровный без изгибов вхождение гранул в вакуумное устройство подачи Вентилятор к устройству подачи контейнер с затвором |
| --- | --- |

| ohyby snižují výkon podavače Fan vstup do vakuového podavače Konejner s klapkou | изгибы уменьшают производительность устройства подачи Вентилятор вход в вакуумное устройство подачи Контейнер с затвором |
| --- | --- |

Первые 2 м ПВХ шланга должны быть ровными для достижения максимальной производительности оборудования.

# Активация

Проверьте вакуумное устройство подачи в Установочных настройках, Ручная работа, Вакуумное устройство подачи. После его активации система включается и начнет засасывать гранулы в контейнер. Это происходит периодически. После деактивации затвор открывается, и гранулы высыпаются в компактную загрузочную воронку. Если все работает так как должно, затвор потом закроется, и после повторной активации произойдет повторный запуск всей системы.

В моменте, когда уровень гранул в компактной воронке будет на максимуме, затвор вакуумного устройства подачи заденет уровень гранул и не произойдет его закрытие до тех пор, пока уровень гранул в компактной загрузочной воронки снова не упадет. В этом моменте затвор снова закроется, и вся система перейдет повторно в работу.

Установочная настройка, Вакуумное устройство подачи:

- On – активация вакуумной системы

- Off – деактивация вакуумной системы

- Время работы - как должно будет каждый день работать устройство подачи

- Час включения - время включения вакуумного устройства подачи

- Время работы - Один период всасывания гранул, рекомендуется примерно 80 с

- Время паузы - Период высыпки гранул в загрузочную воронку, рекомендуется 20 с

# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ, ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Нижеуказанные пункты необходимо исполнить не только для исполнения гарантийных условий, но также для обеспечения правильной установки с точки зрения действующих норм, безопасности и с точки зрения обеспечения беспроблемной работы котла.

- Котлы Biopel и принадлежности может устанавливать только фирма, обладающая действующим разрешением на осуществление их установки и обслуживания. Для установки должен быть составлен проект в соответствии с действующими предписаниями.

- Отопительная система должна быть заполнена водой, которая соответствует требованиям ЧСН 07 7401, и ее жесткость не должна превышать требуемые параметры. Производитель не рекомендует применение незамерзающих смесей.

- Подключение котла к системе должно быть выполнено в соответствии с действующими предписаниями и нормами.

- Пути продуктов сгорания перед установкой котла должны проверяться специализированной фирмой. Требуйте ревизионный отчет, включающий в себя основные параметры путей продуктов сгорания, включая диаметр дымохода, его длину и тягу.

- Дымоход не должен быть длиннее 1 м, и должен иметь отверстие для чистки. Дымоход может быть длиннее в случае, когда была измерена и учтена тяга, но не дальше, чем 30 см от котла, и что он соответствует требованиям к минимальной тяге - см. раздел Основные параметры и размеры.

- Котел Biopel должен устанавливаться в отдельной котельной, специально подготовленной для отопления. Котельная должна иметь достаточно пространства для установки и обслуживания котла. Должна быть обеспечена достаточная циркуляция свежего воздуха для сжигания.

- Запрещается устанавливать котел на открытых пространствах или балконах, в помещениях, где находятся люди - кухнях, общей комнате, ванной, спальне, в помещениях, где имеются взрывоопасные и возгораемые материалы.

- Рекомендуем устанавливать котел на бетонной подставке из огнеупорного материала.

- Вокруг котла и загрузочной воронки для гранул должно быть обеспечено минимальное манипуляционное пространство от препятствия, а именно: 60 см сзади и с боков, 100 см с передней части котла и загрузочной воронки.

- При установке и при эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм от возгораемых материалов.

- Запрещено хранить топливо за котлом, хранить его возле котла на расстоянии менее 800 мм.

- запрещено размещать топливо между двумя котлами в котельной.

- Рекомендуем соблюдать расстояние между котлом и топливом мин. 1000 мм или разместить топливо в другом помещение, чем в том, где установлен котел.

- Гарантийным топливом считаются гранулы, произведенные только из древесины, с диаметром от 6 до 8 мм.

- Производитель не отвечает за качество топлива, в смысле качества сжигания, количества золы или за частоту чистки котла, потому что на это влияют только такие внешние воздействия, как качество топлива, пыль и влажность в топливе, тяга или правильная настройка процесса сгорания.

- Для растопки котла запрещается использовать воспламеняемые жидкости (бензин, спирт и т.д.)

- При эксплуатации котла запрещается каким-либо образом перегревать его.

- Если произойдет опасность возникновения и проникновения паров или газов в котельную, или при работах, при которых возникает временная опасность пожара или взрыва (поклейка покрытий пола, покраска возгораемыми красками и т.п.), то перед началом работ котел должен своевременно останавливаться.

- После завершения отопительного сезона котел и дымоход необходимо тщательно очистить. Котельную поддерживать в чистоте и сухом состоянии.

- Запрещается вмешиваться в конструкцию и электрооборудование котлов.

- Производитель не отвечает за повреждения, возникшие в результате неправильной настройки или неправильного обслуживания изделия.

- На подлежащие износу части не распространяется стандартный гарантийный срок. Под этими частями понимается: асбестовый уплотнительный шнур, жаростойкая плита, зажигательный патрон, лямбда-зонд. Эти части служат продолжительно только в случае, когда котел и его части эксплуатируются в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Производитель не отвечает за ржавчину, возникшую на котле и его частях, так как она всегда вызывается исключительно внешним воздействием - влажность в помещении, топливе или по причине неправильной установки без защиты котла от низкотемпературной коррозии.

- Котел должен быть защищен от низкой температуры возвратной воды с помощью клапана, который препятствует поступлению холодной воды назад в котел. Минимальная приемлемая температура воды установлена производителем на 55°C.

- Производитель не отвечает за конденсацию холодного воздуха в путях продуктов сгорания, так как это должно быть предотвращено правильной установкой путей продуктов сгорания и правильной настройкой процесса сгорания в котле.

- Производитель не отвечает за утечку дыма из котла в помещение в случае, когда это вызвано низкой тягой в дымоходе, неправильной установкой котла или неправильной настройкой процесса сгорания.

- Производитель не отвечает за повреждение частей, вызванное манипуляцией, транспортировкой, неправильной настройкой или неправильным использованием, или по другой внешней причине, которая не связана непосредственно с функционированием отдельных компонентов котла.

- За установку котла, дополнительных устройств котла и за его правильную настройку и запуск всегда отвечает монтажная фирма, которая продала котел концевому заказчику.

- В случае, когда было договорено соблюдение гарантийных условий третьей стороной (например, так называемая запускающая фирма), это должно быть указано и одобрено 3 сторонами, а именно продавцом котла, запускающей фирмой и концевым заказчиком. Все упомянутые субъекты должны согласиться с этим и это должно быть указано с подписями всех в дополнении к гарантийному листу.

# ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

Действующие нормы, которые необходимо соблюдать при установке и эксплуатации котла. Эта информация предназначена для монтажных фирм, выполняющих установку и запуск котла.

Система отопления:

Отопительная система должна быть заполнена водой, которая соответствует требованиям ЧСН 07 7401, и ее жесткость не должна превышать требуемые параметры. Жесткость = 1 ммоль/л, Ca2+ = 0,3 ммоль/л, Концентрация общего Fe+Mn = 0,3 мг/л.

ЧСН 06 0310 	Системы отопления в зданиях - Проектирование и монтаж

ЧСН 06 0830 	Тепловые системы в зданиях - Защитное оборудование

ЧСН 07 7401	Вода и пар для теплоэнергетического оборудования с рабочим давлением пара до 8 МПа.

ЧСН ЕН 303-5 	Котлы для центрального отопления - Часть 5: Котлы для центрального отопления на твердом топливе, с ручной или автоматической подачей, с номинальной тепловой мощностью максимально 500 кВт - Терминология, требования, испытание и обозначение.

Пути продуктов сгорания:

ЧСН 73 4201 		Проектирование дымовых труб и дымоходов.

Пожарные предписания:

ЧСН 06 1008 	Пожарная безопасность теплового оборудования.

ЧСН ЕН 13 501-1+A1 	Пожарная классификация строительных изделий и конструкций - Часть 1: Классификация по результатам испытаний реакции на огонь.

Электрическая сеть:

ЧСН 33 0165 	Электротехнические предписания. Обозначение проводов цветом или цифрами. Исполнительные предписания.

ЧСН 33 1500 		Электротехнические предписания. Ревизия электрооборудования.

ЧСН 33 2000-3 	Электротехнические предписания. Электрооборудование. Часть 3: Определение основных характеристик.

ЧСН 33 2000-4-41 	Электрооборудование: часть 4: Безопасность, раздел 41: Защита от поражения электрическим током.

ЧСН 33 2000-5-51		Электротехнические предписания. Создание электрооборудования.

ЧСН 33 2130 		Электротехнические предписания. Внутренняя электрическая проводка.

ЧСН 33 2180 		Электротехнические предписания. Подключение электрических приборов.

ЧСН 34 0350 	Электротехнические предписания. Предписания для подвижных подключений и шнуровой проводки.

ЧСН ЕН 60 079-10 	Электротехнические предписания. Предписания для электрооборудования в местах с опасностью взрыва воспламеняемых газов и паров.

ЧСН ЕН 60 079-14 ed.2 	Электротехническое оборудование для взрывоопасной газовой атмосферы - часть 14: Электропроводка в опасных пространствах (отличающихся от шахтных).

ЧСН ЕН 60 252-1 	Конденсаторы для двигателей переменного тока - Часть 1: Общее сведения - Выполнение, испытание, расчет - Требования к безопасности - Указания по монтажу и эксплуатации.

ЧСН ЕН 60 335-1 ed.2 	Электрические приборы для быта и подобных целей - Безопасность - Часть 1: Общие требования.

ЧСН ЕН 60 335-2-10 	Электрические приборы для быта и подобных целей - Безопасность - Часть 2-102: Особые требования к приборам, сжигающим газообразное, нефтяное и твердое топливо содержащее электрические соединения.

ЧСН ЕН 60 445 ред. 3 	Основные принципы безопасности для человека -  	оборудование, обозначение и идентификация.

ЧСН ЕН 60 446 	Основные правила и правила по безопасности при обслуживании машинного оборудования - обозначение проводов цветами и цифрами.

ЧСН ЕН 61000 – 6 – 3 EMC – Часть 6 – 3: Основные нормы - Эмиссии - среда жилая, коммерческая или легкой промышленности.

ЧСН ЕН 61000 – 3 – 2 EMC – Часть 3 – 2: Пределы - Пределы для эмиссий гармонического тока (оборудование с входным фазовым током до 16 А).

ЧСН ЕН 61000 – 3 – 3 EMC – Часть 3 – Пределы - раздел 3: Ограничение колебания напряжения и мигания в распределительных сетях низкого напряжения для оборудования с номинальным током < 16A.

Комплект для нагрева воды:

ЧСН 06 0320 	Тепловые системы в зданиях - Приготовление горячей воды - Проектирование.

ЧСН 06 0830		Тепловые системы в зданиях - Защитное оборудование.

ЧСН 73 6660 		Внутренние водопроводы.

Возможности размещения:

ЧСН 06 1008			Степени возгораемости B, C1, C2 и C3.

ЧСН ЕН 13 501-1		Строительные материалы и изделия, отнесенные к степеням возгораемости

ЧСН 33 2000-3		Основная среда для манипуляционного пространства вокруг котла AA5/AB5.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИСТ

Вакуумное устройство подачи

Производитель: OPOP spol. s r.o., Валашске-Мезиржичи, Чешская Республика

Тел.: 00420 571 675 589, факс: 00420 571 611 225

Условия гарантии:

Пользователь должен поручить ввод в эксплуатацию, регулярное техническое обслуживание и устранение неисправностей только специализированному сервису. Этот гарантийный паспорт содержит сертификат качества и комплектности. Производитель подтверждает, что изделие проверено и своим исполнением соответствует техническим условиям и норме ЧСН ЕН 303-5. Качество, функцию и исполнение котла гарантируем в течении 24 месяцев от даты продажи соответствующему потребителю, но не более  30 месяцев от даты отправки со склада завода-производителя, и это таким способом, что дефекты доказуемо возникшие в результате дефектного материала, дефектной конструкции или дефектного исполнения устраним в кратчайший срок за наш счет при условии, что изделие:

- находится в нормальном техническом состоянии согласно руководству по обслуживанию и эксплуатируется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- механически насильно не поврежден (не было произведено несанкционированное вмешательство, за исключением вмешательств разрешенных руководством по обслуживанию)

- потребитель, при предъявлении рекламации, предъявит надлежащим образом заполненный данный гарантийный лист

- соблюдены инструкции производителя по применению данного устройства

- если получатель не осуществит продажу изделия до указанного выше гарантийного срока, всю ответственность за возможное повреждение изделия несет получатель

- расходы, связанные с разрешением рекламации, будут предъявлены получателю

- при сообщении о неисправности всегда необходимо этот гарантийный лист, указать точный адрес, а также указать обстоятельства, при которых возникла неисправность. О способе и месте ремонта решение примет наше предприятие.

Дата и печать производителя: 					Дата и печать монтажника: